ENCalculator

Instrukce programu

Vytvoření, uložení a natažení souboru:

- Pro spuštění projektu zvolte v menu File/New, budete požádáni o zadání jména souboru a typu ústředny.

- Pro uložení stávajícího projektu zvolte v menu File/Save.

- Pro natažení dříve uloženého projektu zvolte v menu File/Load, zobrazí se vám seznam dříve uložených souborů, z něhož si můžete zvolit požadovaný.

Nelze provádět žádné editace dokud není spuštěn nový projekt nebo není otevřen již existující projekt.

Umístění zařízení:

- Zvolte zařízení na liště nástrojů

- Kliknutím na formulář umístíte zařízení (na lištu nástrojů nebo sítě)

- Pro přemístění zařízení klikněte levým tlačítkem myši a přetáhněte je na novou pozici.

- Pro zarovnání zařízení po jejich umístění buď zvolte Tidy Up (vyčistit) z menu Options nebo nejprve zvolte Snap to Grid (uchytit do mřížky) a umístěte zařízení do mřížky.

- Pro odstranění zařízení držte na klávesnici stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na zařízení pravým tlačítkem.

Připojení zařízení:

- Klikněte levým tlačítkem a přetáhněte jedno zařízení k druhému a tím je propojíte.

- PSU a sítě nemohou být přetaženy k jiným zařízením, zařízení musí být přetažena k nim.

- Přesouvání zařízení přesunuje také propojení a zachovává zařízení připojená.

- Pro odstranění propojení držte na klávesnici stisknuté tlačítko Alt a klikněte levým tlačítkem na zařízení, které chcete odpojit.

- Každá síť má pravidla, která určují, kolik kterých zařízení bude akceptováno.

Stav zařízení:

Každé zařízení má stavové kontrolky LED, které indikují stav zařízení.

- Modrá – Zařízení není nastaveno nebo není v síti.

- Zelená – Zařízení je nastaveno a vše je v pořádku.

- Oranžová – Nízké napětí zařízení v poplachu.

- Červená – Nízké napětí zařízení.

- Žlutá – Zařízení je pod úrovní systému (Zařízení stupně 2 na systému stupně 3)

Pro účely testování je nízké napětí nastaveno na 12,5V.

Nastavení zařízení:

- Pro otevření okna nastavení klikněte dvakrát (dvouklik) na zařízení.

- Zadejte délku kabelu a impedanci.

- Zadejte buď celkový proudový odběr nebo klikněte na „show details“ pro přidání komponent (PIR atd.) – zatížení se vypočte.

- Pokud jsou zařízení napájena z napájecích zdrojů, musí se zadat jak délka kabelu sítě a délka napájecího kabelu.

- Typ zařízení lze změnit volbou nového zařízení ze seznamu odložených. Pokud to má za následek příliš expandérů nebo klávesnic v síti, síťová linka je přerušená.

Napájení zařízení:

- Na formulář umístěte PSU (zdroj)

- Zařízení, které se má napájet připojte k PSU – vodič musí začínat ze zařízení a pokračovat k PSU.

- Zařízení připojené ke zdroji (PSU) bude mít kódovou barvu odpovídající zdroji.

- Pro použití v jiné síti mohou být PSU klonovány, klonovaný PSU je pouze grafická reprezentace PSU v jiné síti. Zařízení připojené ke klonovanému PSU je ve skutečnosti napájeno původním zdrojem (PSU).

- Klony jsou identifikovány tím, že jsou plně vybarveny v barevném kódu originálu.

- Dvojitým kliknutím na klon se přenese nastavení původního zdroje.

Hlášení:

- Kliknutím na Report v menu se zobrazí zpráva o struktuře systému, stav a odběr proudu.

- Tento report lze uložit do souboru pro následné vytisknutí v Notepadu (poznámkovém bloku) nebo podobném textovém editoru.